## Slide 1: MSRC trace 분석
김서진

## Slide 2: 논문 List
Adaptive policies for balancing performance and lifetime of mixed SSD arrays through workload sampling(MSST’16)
Server Trace Analysis for an Optimal Design of Solid State Drives(IJAER’16)
Write Off-Loading: Practical Power Management for Enterprise Storage (FAST’08)

## Slide 3: 해결해야 하는 문제
첫번째 논문에서 MSRC trace workload중 webserver와 hardware monitoring server를 사용한 이유는 무엇인가?
둘의 차이점이 무엇인가?
결과 그래프가 이렇게 나오는 이유는 무엇인가?
왜 Request size based caching policy에서 두 workload를 사용해서 실험을 했는가?

## Slide 4: Server Trace Analysis for an Optimal Design of Solid State Drives
Analysis attributes
  - Storage Utilization
  - Read Request Ratio
  - Average Request Size
  - Inter-arrival time
  - Maximum inter-arrival time
  - Hot/coldness

## Slide 5: Storage Utilization
Storage Utilization = used storage capacity/target storage capacity
  - The target storage capacity=trace의 logical sector의 최대 개수
  The used storage capacity= 1번이라도 접근된 적이 있었던 sector 개수의 합
                High: finantial2,websearch1,websearch2
                Low: others
  의미하는 것: Low utilization = High Locality
  즉, 매우 적은 비율의 sector의 data에만 access가 있었다는 것은 결국 Locality가 높다는 것을 의미한다.

## Slide 6: Read Request Ratio
Read Request Ratio = the number of read requests / the number of all requests (read request의 비율)
    High: Web search, Finantial2
    Low: Proj0,prxy0,finantial1,hm0,mds0,prn0
의미하는 것: High read request ratio = Read-intensive

## Slide 7: Average Request Size
small size의 write request에 취약하다.
  -> erase-before-write의 문제점 (in-place update가 안되는 것)
  -> write overhead 발생 -> endurance가 감소한다.
small size의 read request에서는 read performance를 높이기 어렵다
  -> 기본 read 단위가 sector(주로 4K)보다 훨씬 크다.
평균 request의 size는 workload에 따라 상이하다. 각각의 workload의 read/write-intensive 정도는 average-request size와 관련 없다.
즉, 각각의 workload 특성에 맞는 SSD design이 필요하다.

## Slide 8: Inter-arrival time
Idle time의 길이에 따라 NAND flash cell이 worn out 상태로부터 회복된다. 회복 될 idle time만 보장된다면, wear out 한계치에 달한 NAND block도 안정된 성능을 보장할 수 있다.
IAT: inter-arrival time, idle time과 비례한다
    -Low: finantial1, fintial2, web search1,2
    -High: others
    의미하는 것: 높을수록, SSD가 특별한 관리 없 이도 충분한 idle time을 가질 수 있다.

## Slide 9: Maximum IAT
결과: websearch1,2를 제외하고 높은 값을 나타냈다.
SSD는 long idle time을 감지할 수만 있다면 이 idle time을 활용할 수 있다. 성능과 stableness를 높이기 위해 내부의 data를 재구성하고 압축할 수 있다.

## Slide 10: Hot/Coldness
1. read_hot/write_hot: both read and write frequently,
2. read_hot/write_cold: read frequently but rarely re-written,
3. read_cold/write_hot: rarely read but frequently written
4. read_cold/write_cold: both rarely read and written
1:비율이 매우 낮다.
2: replication cost가 낮아서, sector를 여러 개의 NAND flash chips로 분산시킴으로 performance를 향상시킬 수 있다.
3: shallow NAND write를 통해서 성능을 향상시킬 수 있다.
4: 대부분의 sector가 해당한다. 즉, 대부분의 요청들이 특정 부분의 sector에 집중된다.
결론적으로, 2번과 3번에 해당하는 sector에 접근 성능을 향상시킴으로 전체 성능을 높일 수 있다.

## Slide 11: Write off-loading
Motivation
  Energy problem: Saving power in storage systems is difficult.
  Most of disk’s energy just to keep spinning
  Flash is expensive(not now)
  Need to spin down disks during idle period

## Slide 12: Real workloads
Diurnal, weekly patterns
Idle periods
Write-only periods: Reads absorbed by main memory caches.
  Reason: main-memory caches are effective at absorbing reads but not writes. [Measurements of a distributed file system, SOSP’91]
Suggest: Write-off loading
  Convert write-only to idle
  Spin down during idle period

## Slide 13: Write-off loading
Implementation: at the block level, transparent to file systems and applications running on the servers.
Applicable to
  10s to 100s of disks
  Heterogeneous servers
  RAID volumes
  High-end disks

## Slide 14: About MSRC trace
Block-level traces from an enterprise data center, which motivates write off-loading